电动搅拌器的调速设置

电动搅拌器采用新型电磁制动电机，具有力矩大，速度数显转速稳。速度连续可调无噪声，尤其对粘度较强的化工原料得心应手，适用于各大中院校、环保卫生、防疫、石油化工和医疗等单位，是实验人员理想的搅拌工具。

搅拌器的转速在一定范围内可任意调节，供浓度不同溶液的调混，其主要特点是可以在密封容器中进行调混作用，磁力加热搅拌器，可在密封容器中进行调和混匀等特点，性能良好，适合于各种实验室，化验室医疗机构做液体搅拌用。如浆的调和或油脂药物等均匀混合。

电动搅拌器具体调速设置：

一段搅拌器调速：500转/分搅拌3分种；

二段搅拌器调速：300转/分搅拌2分钟；

三段搅拌器调速：200转/分搅拌2分钟；

四段搅拌器调速：400转/分搅拌2分钟；

五段搅拌器调速：20转/分搅拌2分钟；

六段搅拌器调速：沉淀10分钟。

电动搅拌器调速设置：检查电源电压与该搅拌机额定电压是否相符。将电机引出线与电子调速器相连接。电子调速器与电相连接后，调试转速，此时检查调速旋纽是否在起始处。不应该装上搅拌棒，以保安全。

插上电源插头，打开电子调速器电源开关。如有启动现象，用起子调起步位器至0位。按顺时针方向将电机调到60转/分，转速是否均匀，如稳速即可使用。将搅拌棒安装在夹头上，夹紧后即可投入搅拌。