低温恒温反应浴的操作说明

1、使用前准备

(1)用保温软管把该设备的进、出液口分别与实验设备的出、进口对应连接好。(保温软管是设备所带配件)

(2)打开保温盖从水槽口加入水或其它介质，液体必须掩盖住蒸发器。

(3)接通电源

在连接电源之前要确定安全开关是关闭的。

将电源接头插入专用的插座上，插座必须有可靠的接地线！

2、操作

(1)打开漏电保护开关及电源开关。

(2)设定所需温度

(3)打开制冷开关

(4)打开循环开关

待温度达到设定温度后，即可打开循环开关，对外提供冷却液。

(5)打开搅拌开关

在实验中，如需搅拌，请先将磁力搅拌子放到储液槽底部或将磁力搅拌子放入烧瓶，再把烧瓶放到储液槽内(烧瓶底与储液槽底之间距离应在25mm以内)，然后按下搅拌开关，其相应指示灯亮，顺时针调节调速旋钮达到用户所需速度。

3、使用后

(1)先关闭需冷却的设备，然后依次关闭循环泵开关、搅拌开关、制冷机开关、电源开关，最后拉下安全开关，拔下电源插头。

(2)如长时间不用，请放掉冷却液，用清水冲洗干净。